## Slide 1
关于项目方案数据管理需求及方案整理
2016年12月5日

## Slide 2
大纲
多方案管理业务场景及业务需求分析
-- 整机方案、部件级方案、专业级方案的策划、细化和匹配
-- 多方案并行业务场景下的任务协同
-- 方案版本管理业务需求
-- 方案数据的查看和使用
系统初步设计原型
多方案管理_功能设计

## Slide 3
方案的概念
“方案” 的概念
  方案是成套的设计结果（含输入），流程级任务的数据即可以与专业级方案的概念对应；
  方案区分整机层级方案、部件层级方案、专业层级方案；
  方案下有版本，体现方案演进的过程；
“方案”与“版本”的区别，以涡轮气动专业方案为例
方案1: 2级
Data1；
Data2；
Data3；
方案2: 3级
Data1；
Data4；
Data5；
Data6;
A.1
A.2
A
B.1
B
A.1
A.2
A.3
A
B.1
多个方案可以并行；
一个方案在一个时刻只有一个版本是有效的，默认是最新版本有效；

## Slide 4
多方案管理业务场景分析——整机方案的策划与管理
推力：87000N
单位推力：450N•s/kg
耗油率：2100
重量： 4.2t
推重比：0.10kg/(h•N)
涡轮前温度：1200℃
总压比：22
整机效率：30%
发动机性能设计指标
推力：97000N
单位推力：550N•s/kg
耗油率：2100
重量： 4.2t
推重比：0.11kg/(h•N)
涡轮前温度：1200℃
总压比：25
整机效率：28%
发动机性能设计指标
发动机整机方案A: 0_ZJ_A
发动机整机方案二: 0_ZJ_B
策划
策划
进气口：环形，固定唇口；
风扇：单级轴流式；
压气机：多级轴流式。
燃烧室：短环形，直流式，不用加力燃烧室；
高压涡轮：多级轴流式；
低压涡轮：多级轴流式
尾喷管：固定收敛喷管。
控制系统：全权数字式电子控制系统
进气口：环形，固定唇口；
风扇：单级轴流式；
压气机：多级轴流式。
燃烧室：短环形，直流式，不用加力燃烧室；
高压涡轮：多级轴流式；
低压涡轮：多级轴流式
尾喷管：固定收敛喷管。
控制系统：全权数字式电子控制系统
怎么策划？
谁？
什么时候？
包含哪些内容？
Notes: 发动机整机方案谁来定义？什么时候定义？根据什么定义？如何定义？包含哪些内容？
是否存在针对一套性能指标要求，策划多套整机方案的情况？

## Slide 5
各部件/专业任务流程执行和协同
策划
多方案管理业务场景分析——部件级方案策划、匹配与管理
发动机整机
进气口：环形，固定唇口；
风扇：单级轴流式；
压气机：多级轴流式。
…
高压涡轮部件
燃烧室部件
低压涡轮部件
发动机整机方案二: 0_ZJ_B
高压涡轮方案1
1_GYWL_A1
高压涡轮方案2
1_GYWL_A2
燃烧室部件方案1
1_RSS_A1&A2
低压涡轮方案1
1_DYWL_A1
低压涡轮方案2
1_DYWL_A2
各部件/系统性能指标
压气机部件性能指标要求：…
燃烧室部件性能指标要求：…
高压涡轮部件性能指标要求：…
控制系统性能指标要求：…
……
总体方案设计
总体性能专业牵头，其他部件专业配合
策划
策划
下发
概念设计阶段
-方案设计
怎么策划？是否要安排任务？
谁？
什么时候？
包含哪些内容？
包含哪些内容？
包含哪些内容？
包含哪些内容？
反馈
双向箭头，表征在概念阶段方案设计时，总体和各部件专业是需要迭代的。
压气机部件方案1
1_YQJ_A1&A2
压气机部件
策划
包含哪些内容？
包含哪些内容？
针对一个整机方案，各个部件可能策划多个方案，甚至可能各部件策划的方案个数并不相同，需要考虑与其他部件方案之间的横向匹配关系。

## Slide 6
多方案管理业务场景分析——部件级方案策划、匹配与管理
上下层级方案的支撑关系——针对一个整机方案，各部件可提供多套部件级方案来支撑，如：一个整机方案，高压涡轮提供两套部件方案来支撑这个整机方案。
高压涡轮
1_GYWL_B1
整机
0_ZJ_B
0_ZJ_A
1_GYWL_B2

## Slide 7
多方案管理业务场景分析——部件级方案策划、匹配与管理
上下层级方案的支撑关系——一套部件方案既可以支撑整机方案A，也可以支撑整机方案B。这种情况比较少，但是也有发生的可能。
高压涡轮
整机
1_GYWL_AB1
0_ZJ_B
0_ZJ_A

## Slide 8
多方案管理业务场景分析——部件级方案策划、匹配与管理
同层级方案的匹配关系——支撑同一个整机方案，各部件可能各自会有一个或多个部件方案，这里就存在同层级各部件方案之间的匹配关系的问题，如：都是支撑整机方案B，一个压气机方案，燃烧室、高压涡轮、低压涡轮两套方案，压气机的一套方案能匹配高压涡轮的2套方案。
压气机
燃烧室
高压涡轮
低压涡轮
1_YQJ_B1&B2
整机
1_GYWL_B1
0_ZJ_B
0_ZJ_A
1_GYWL_B2
1_RSS_B1
1_RSS_B2
1_DYWL_B1
1_DYWL_B2

## Slide 9
多方案管理业务场景分析——专业级方案策划、匹配与管理
策划
高压涡轮部件
高压涡轮部件方案1
高压涡轮部件方案2
包含哪些内容？
包含哪些内容？
策划
涡轮气动
涡轮传热
涡轮结构
涡轮气动方案
2_GYWLQD_A1_1
涡轮气动方案
2_GYWLQD_A1_2
涡轮结构方案
2_GYWLJG_A1_1&2
涡轮强度
策划
策划
策划
涡轮气动方案设计流程
谁？
什么时候？
包含哪些内容？
包含哪些内容？
包含哪些内容？
包含哪些内容？
涡轮传热方案
2_GYWLCR_A1_1
涡轮传热方案
2_GYWLCR_A1_2
包含哪些内容？
包含哪些内容？
针对一个部件方案，各个专业可能策划1个、2个甚至更多个方案，各个方案策划的方案数目可能还不同，需要考虑与本部件各专业方案之间的横向匹配关系、需要考虑与其他部件专业方案之间的横向匹配关系。
涡轮强度方案
2_GYWLQDU_A1_1&2

## Slide 10
总体
多方案管理业务场景分析——专业级方案策划与管理
发动机研发过程中的多方案，如：一个压气机方案，高压涡轮两套与之匹配的方案
压气机
燃烧室
高压涡轮
低压涡轮
整机
总体性能
总体结构
总体强度
整机工程
2_ZTXN_B1&B2_1c
2_ZTXN_B1&B2_2
2_ZTJG_B1&B2_1
2_ZTJG_B1&B2_2
2_ZTQD_B1&B2_1
2_ZJGC_B1&B2_1
1_YQJ_B1&B2
1_GYWL_B1
0_ZJ_B
0_ZJ_A
1_GYWL_B2
1_RSS_B1
1_RSS_B2
1_DYWL_B1
1_DYWL_B2
1_ZT_B1&B2

## Slide 11
总体
多方案管理业务场景分析——专业级方案策划与管理
发动机研发过程中的多方案，如：一个压气机方案，高压涡轮两套与之匹配的方案
压气机
燃烧室
高压涡轮
低压涡轮
整机
涡轮气动
涡轮传热
涡轮结构
涡轮强度
2_GYWLQD_B2_1
2_GYWLQD_B2_2
2_GYWLCR_B2_1
2_GYWLCR_B2_2
2_GYWLJG_B2_1
2_GYWLQDu_B2_1
1_YQJ_B1&B2
1_GYWL_B1
0_ZJ_B
0_ZJ_A
1_GYWL_B2
1_RSS_B1
1_RSS_B2
1_DYWL_B1
1_DYWL_B2
1_ZT_B1&B2

## Slide 12
方案之间的关系

## Slide 13
项目
核心机
涡轮气动
涡轮传热
总体
燃烧室部件
高压涡轮部件
涡轮结构
涡轮强度
低压涡轮部件
……
试验件
整机工程
总体性能
总体结构
总体强度
总体设计
压气机部件设计
燃烧室部件设计
发动机整机
0_ZJ_A
0_ZJ_B
1-ZT_A1
1-ZT_A2
1-ZT_B1
2_ZJGC_A1_1
2_ZJGC_A1_2
2_ZTXN_A1_1
2_ZTXN_A1_2
2_ZJGC_A2_1
2_ZTXN_A2_1
2_ZJGC_B1_1
2_ZTXN_B1_1
1-ZT_B2
多方案管理业务场景分析——方案组织及各层级方案的统一管理
1-ZT_A/B1
2_ZJGC_B2_1
2_ZJGC_A/B1_1
2_ZTXN_B2_1
2_ZJGC_A/B1_1
2_ZTJG_A1_1
2_ZTJG_A1_2
2_ZTQD_A1_1
2_ZTQD_A1_2
2_ZTJG_A2_1
2_ZTQD_A2_1
2_ZTJG_B1_1
2_ZTQD_B1_1
2_ZTJG_B2_1
2_ZTJG_A/B1_1
2_ZTQD_B2_1
2_ZTQD_A/B1_1
1-RSS_A1
1-RSS_A2
1-RSS_B1
2_WLQD_A1_1
2_WLQD_A1_2
2_WLQD_A2_1
2_WLQD_B1_1
1-GYWL_A1
1-GYWL_A2
1-GYWL_B1
2_WLCR_A1_1
2_WLCR_A1_2
2_WLCR_A2_1
2_WLCR_B1_1
2_WLJG_A1_1
2_WLJG_A1_2
2_WLJG_A2_1
2_WLJG_B1_1
2_WLQDu_A1_1
2_WLQDu_A1_2
2_WLQDu_A2_1
2_WLQDu_B1_1
1-DYWL_A1
1-DYWL_A2
1-DYWL_B1

## Slide 14
项目
核心机
涡轮气动
涡轮传热
总体
燃烧室部件
高压涡轮部件
涡轮结构
涡轮强度
低压涡轮部件
……
试验件
整机工程
总体性能
总体结构
总体强度
总体设计
压气机部件设计
燃烧室部件设计
发动机整机
0_ZJ_A
0_ZJ_B
1-ZT_A1
1-ZT_A2
1-ZT_B1
2_ZJGC_A1_1
2_ZJGC_A1_2
2_ZTXN_A1_1
2_ZTXN_A1_2
2_ZJGC_A2_1
2_ZTXN_A2_1
2_ZJGC_B1_1
2_ZTXN_B1_1
1-ZT_B2
多方案管理业务场景分析——方案组织及各层级方案的统一管理
1-ZT_A/B1
2_ZJGC_B2_1
2_ZJGC_A/B1_1
2_ZTXN_B2_1
2_ZJGC_A/B1_1
2_ZTJG_A1_1
2_ZTJG_A1_2
2_ZTQD_A1_1
2_ZTQD_A1_2
2_ZTJG_A2_1
2_ZTQD_A2_1
2_ZTJG_B1_1
2_ZTQD_B1_1
2_ZTJG_B2_1
2_ZTJG_A/B1_1
2_ZTQD_B2_1
2_ZTQD_A/B1_1
1-RSS_A1
1-RSS_A2
1-RSS_B1
2_WLQD_A1_1
2_WLQD_A1_2
2_WLQD_A2_1
2_WLQD_B1_1
1-GYWL_A1
1-GYWL_A2
1-GYWL_B1
2_WLCR_A1_1
2_WLCR_A1_2
2_WLCR_A2_1
2_WLCR_B1_1
2_WLJG_A1_1
2_WLJG_A1_2
2_WLJG_A2_1
2_WLJG_B1_1
2_WLQDu_A1_1
2_WLQDu_A1_2
2_WLQDu_A2_1
2_WLQDu_B1_1
1-DYWL_A1
1-DYWL_A2
1-DYWL_B1

## Slide 15
项目
核心机
涡轮气动
涡轮传热
总体
燃烧室部件
高压涡轮部件
涡轮结构
涡轮强度
低压涡轮部件
……
试验件
整机工程
总体性能
总体结构
总体强度
总体设计
压气机部件设计
燃烧室部件设计
发动机整机
0_ZJ_A
0_ZJ_B
1-ZT_A1
1-ZT_A2
1-ZT_B1
2_ZJGC_A1_1
2_ZJGC_A1_2
2_ZTXN_A1_1
2_ZTXN_A1_2
2_ZJGC_A2_1
2_ZTXN_A2_1
2_ZJGC_B1_1
2_ZTXN_B1_1
1-ZT_B2
多方案管理业务场景分析——方案组织及各层级方案的统一管理
1-ZT_A/B1
2_ZJGC_B2_1
2_ZJGC_A/B1_1
2_ZTXN_B2_1
2_ZJGC_A/B1_1
2_ZTJG_A1_1
2_ZTJG_A1_2
2_ZTQD_A1_1
2_ZTQD_A1_2
2_ZTJG_A2_1
2_ZTQD_A2_1
2_ZTJG_B1_1
2_ZTQD_B1_1
2_ZTJG_B2_1
2_ZTJG_A/B1_1
2_ZTQD_B2_1
2_ZTQD_A/B1_1
1-RSS_A1
1-RSS_A2
1-RSS_B1
2_WLQD_A1_1
2_WLQD_A1_2
2_WLQD_A2_1
2_WLQD_B1_1
1-GYWL_A1
1-GYWL_A2
1-GYWL_B1
2_WLCR_A1_1
2_WLCR_A1_2
2_WLCR_A2_1
2_WLCR_B1_1
2_WLJG_A1_1
2_WLJG_A1_2
2_WLJG_A2_1
2_WLJG_B1_1
2_WLQDu_A1_1
2_WLQDu_A1_2
2_WLQDu_A2_1
2_WLQDu_B1_1
1-DYWL_A1
1-DYWL_A2
1-DYWL_B1

## Slide 16
项目
核心机
涡轮气动
涡轮传热
总体
燃烧室部件
高压涡轮部件
涡轮结构
涡轮强度
低压涡轮部件
……
试验件
整机工程
总体性能
总体结构
总体强度
总体设计
压气机部件设计
燃烧室部件设计
发动机整机
0_ZJ_A
0_ZJ_B
1-ZT_A1
1-ZT_A2
1-ZT_B1
2_ZJGC_A1_1
2_ZJGC_A1_2
2_ZTXN_A1_1
2_ZTXN_A1_2
2_ZJGC_A2_1
2_ZTXN_A2_1
2_ZJGC_B1_1
2_ZTXN_B1_1
1-ZT_B2
多方案管理业务场景分析——方案组织及各层级方案的统一管理
1-ZT_A/B1
2_ZJGC_B2_1
2_ZJGC_A/B1_1
2_ZTXN_B2_1
2_ZJGC_A/B1_1
2_ZTJG_A1_1
2_ZTJG_A1_2
2_ZTQD_A1_1
2_ZTQD_A1_2
2_ZTJG_A2_1
2_ZTQD_A2_1
2_ZTJG_B1_1
2_ZTQD_B1_1
2_ZTJG_B2_1
2_ZTJG_A/B1_1
2_ZTQD_B2_1
2_ZTQD_A/B1_1
1-RSS_A1
1-RSS_A2
1-RSS_B1
2_WLQD_A1_1
2_WLQD_A1_2
2_WLQD_A2_1
2_WLQD_B1_1
1-GYWL_A1
1-GYWL_A2
1-GYWL_B1
2_WLCR_A1_1
2_WLCR_A1_2
2_WLCR_A2_1
2_WLCR_B1_1
2_WLJG_A1_1
2_WLJG_A1_2
2_WLJG_A2_1
2_WLJG_B1_1
2_WLQDu_A1_1
2_WLQDu_A1_2
2_WLQDu_A2_1
2_WLQDu_B1_1
1-DYWL_A1
1-DYWL_A2
1-DYWL_B1

## Slide 17
项目
核心机
涡轮气动
涡轮传热
总体
燃烧室部件
高压涡轮部件
涡轮结构
涡轮强度
低压涡轮部件
……
试验件
整机工程
总体性能
总体结构
总体强度
总体设计
压气机部件设计
燃烧室部件设计
发动机整机
0_ZJ_A
0_ZJ_B
1-ZT_A1
1-ZT_A2
1-ZT_B1
2_ZJGC_A1_1
2_ZJGC_A1_2
2_ZTXN_A1_1
2_ZTXN_A1_2
2_ZJGC_A2_1
2_ZTXN_A2_1
2_ZJGC_B1_1
2_ZTXN_B1_1
1-ZT_B2
多方案管理业务场景分析——方案组织及各层级方案的统一管理
1-ZT_A/B1
2_ZJGC_B2_1
2_ZJGC_A/B1_1
2_ZTXN_B2_1
2_ZJGC_A/B1_1
2_ZTJG_A1_1
2_ZTJG_A1_2
2_ZTQD_A1_1
2_ZTQD_A1_2
2_ZTJG_A2_1
2_ZTQD_A2_1
2_ZTJG_B1_1
2_ZTQD_B1_1
2_ZTJG_B2_1
2_ZTJG_A/B1_1
2_ZTQD_B2_1
2_ZTQD_A/B1_1
1-RSS_A1
1-RSS_A2
1-RSS_B1
2_WLQD_A1_1
2_WLQD_A1_2
2_WLQD_A2_1
2_WLQD_B1_1
1-GYWL_A1
1-GYWL_A2
1-GYWL_B1
2_WLCR_A1_1
2_WLCR_A1_2
2_WLCR_A2_1
2_WLCR_B1_1
2_WLJG_A1_1
2_WLJG_A1_2
2_WLJG_A2_1
2_WLJG_B1_1
2_WLQDu_A1_1
2_WLQDu_A1_2
2_WLQDu_A2_1
2_WLQDu_B1_1
1-DYWL_A1
1-DYWL_A2
1-DYWL_B1

## Slide 18
大纲
多方案管理业务场景及业务需求分析
-- 整机方案、部件级方案、专业级方案的策划、细化和匹配
-- 多方案并行业务场景下的任务协同
-- 方案版本管理业务需求
-- 方案数据的查看和使用
系统初步设计原型
多方案管理_功能设计

## Slide 19
多方案场景下的任务协同——基于策划的方案开展任务协同
项目下任务按照大阶段-整机-部件-小阶段-专业组织任务，在多方案并行场景下，各部件专业间的任务协同需要能够按照方案进行匹配；

## Slide 20
项目
概念设计阶段
部件/系统试验验证
涡轮气动
涡轮传热
方案阶段
高压涡轮部件设计
涡轮结构
涡轮强度
……
核心机试验验证
整机工程
总体性能
总体
风扇增压级
….
完成整机方案A概念设计阶段高压涡轮部件气动方案设计2_GYWLQD_A1_1
一维设计
S1流面设计
……
完成整机方案B概念设计阶段高压涡轮部件气动方案设计2_GYWLQD_A1_2
整机通用状态设计
初步设计阶段
详细设计阶段
总体设计
技术设计阶段
工程设计阶段
总体结构
总体强度
完成整机方案A概念设计阶段总体性能设计2_ZTXN_A1_1
总体性能方案设计
各部件专业数据发放
各部件专业数据回收
完成整机方案B概念设计阶段总体性能设计2_ZTXN_A1_2
发动机设计
一维设计
S1流面设计
……
总体性能方案设计
各部件专业数据发放
各部件专业数据回收
发动机短舱设计
整机试验验证

## Slide 21
多方案场景下的任务协同——任务执行中产生新的方案
方案另存，主要是为了能够支撑：
  针对专业级方案，一般都对应一个专业设计任务（即流程级设计任务），该任务的数据变化一般对应于一个方案的版本演进，但是也存在任务执行过程中希望将方案的某一个版本保存为新的方案，而且希望原方案和新方案能并行同时开展相关后续设计工作；
  在任务执行中，将方案的某个版本保存为新的方案，执行该操作后，则会产生一个新的方案编号，并且生成了这个新方案的第一个版本；

## Slide 22
项目
发动机整机
总体设计
高压涡轮部件设计
概念设计阶段
初步设计阶段
方案阶段
技术设计阶段
工程设计阶段
详细设计阶段
涡轮气动
涡轮传热
涡轮结构
涡轮强度
完成概念设计阶段涡轮气动设计
关联方案
2_GYWLQD_A1_1
一维设计
S1流面设计
平面叶栅造型
叶型积叠
……
叶片1
内流流动
…
内冷结构
完成概念设计阶段涡轮传热设计
关联方案
2_GYWLCR_A1_1
多方案场景下的任务协同——任务执行中产生新的方案
另存方案
2_GYWLQD_A1_2
完成概念设计阶段涡轮传热设计(新方案)
关联方案
2_GYWLCR_A1_2
匹配关系
匹配关系
要求涡轮传热新的任务流程只能取涡轮气动新方案的数据

## Slide 23
多方案场景下的任务协同——任务执行中产生新的方案
项目
涡轮气动
涡轮传热
总体
燃烧室部件
高压涡轮部件
涡轮结构
涡轮强度
低压涡轮部件
……
整机工程
总体性能
总体结构
总体强度
发动机整机
0_ZJ_A
1_ZT_A1
2_ZJGC_A1_1
2_ZJGC_A1_2
2_ZTXN_A1_1
2_ZTXN_A1_2
2_ZTJG_A1_1
2_ZTJG_A1_2
2_ZTQdu_A1_1
2_ZTJG_A1_2
1_RSS_A1
2_GYWLQD_A1_1
2_GYWLCR_A1_1
2_GYWLJG_A1_1
2_GYWLQDu_A1_1
1_GYWL_A1
G.1
G.2
G.2
概念阶段_涡轮气动方案设计任务流程
关联的任务
数据集
C
A
B
2_GYWLQD_A1_2
2_GYWLCR_A1_2
G.1
另存方案
关联的任务
当一个任务关联2个及以上方案时，再发布方案时需手动选择关联的方案

## Slide 24
多方案场景下的任务协同——任务执行中产生新的方案
完成概念设计阶段涡轮气动设计/一维设计
上游任务
完成概念设计阶段涡轮传热设计/一**
A.3
A.1
A.2
需过滤掉跨流程任务数据集的不属于本方案的对应版本A.1
本任务：完成概念设计阶段涡轮传热设计(新方案)
任务关联方案编号：2_GYWLCR_A1_2
跨流程上游任务关联方案编号：2_GYWLQD_A1_2
如何获得方案匹配的跨流程任务数据

## Slide 25
大纲
多方案管理业务场景及业务需求分析
-- 整机方案、部件级方案、专业级方案的策划、细化和匹配
-- 多方案并行业务场景下的任务协同
-- 方案版本管理业务需求
-- 方案数据的查看和使用
系统初步设计原型
多方案管理_功能设计

## Slide 26
方案的演进过程
方案产生、演进、消亡的过程（要求方案有状态管理、版本管理）
一个方案可能贯穿多个阶段；
一个方案可能在不同阶段，关联不同的任务流程对其进行改进完善；
发动机整机
总体
部件
系统
专业
涡轮传热
涡轮结构
涡轮强度
整机方案二
（已消亡）
时间轴
整机方案一
整机方案三
（已消亡）
整机方案四
G.1
G.2
G.3
G.1
G.1
G.1
概念阶段
方案阶段
技术阶段
工程阶段
初步阶段
整机工程
总体性能
总体结构
总体强度

## Slide 27
方案的版本号规则
版本号升版规则：
阶段标识
（如概念阶段G、初步阶段C）
序列号
（数字：1、2递增）
--
项目
发动机整机
总体设计
高压涡轮部件设计
概念设计阶段
方案阶段
涡轮气动
完成概念设计阶段涡轮气动设计
关联方案
2_GYWLQD_A1_1
G.1
G.2
G.3
数据集
A
B
C
按产生该版本方案的任务所处大阶段确定方案版本的阶段标识

## Slide 28
专业级方案的版本生成业务场景
专业级方案的设计一般都对应着特定的流程级任务，流程级任务产生的数据版本可以手动发布为方案的版本；
**型号涡轮气动
专业级方案
数据集
A
B
C
概念阶段_涡轮气动技术设计任务流程
数据集
A
B
A
B
B
G.3
概念阶段_涡轮气动方案设计任务流程
关联的任务
时间轴
概念阶段
方案阶段
技术阶段
G.1
G.2

## Slide 29
高压涡轮部件
涡轮气动
涡轮传热
涡轮结构
涡轮强度
一.qd1
一.qd2
一.cr1
一.cr2
一.jg1
一.jg2
一.qd1
一.qd2
二.qd1
二.cr1
方案一
方案二
二.jg1
二.qd1
支撑关系
支撑关系
匹配关系
支撑关系
部件级方案的版本生成业务场景
针对一个特定的部件级方案，可以选择支撑它的、并且互相匹配的专业级方案的匹配版本，来生成部件级方案的特定版本。
高压涡轮部件
涡轮气动
涡轮传热
涡轮结构
涡轮强度
一.qd1
G.1
一.qd2
G.1
一.cr1
G.1
一.cr2
G.1
一.jg1
G.1
一.jg2
G.1
一.qd1
G.1
一.qd2
G.1
二.qd1
G.1
二.cr1
G.1
方案一
G.1
方案二
G.1
G.2
G.2
G.2
G.3
G.2
G.3
G.2
G.3
G.2
G.2
G.2
G.3
G.2
G.3
二.jg1
G.1
二.qd1
G.1
G.2
G.2
G.2
G.2
G.3
G.3
G.2
G.4
G.5
一.qd1
一.qd2
一.cr1
一.cr2
一.jg1
一.jg2
一.qd1
一.qd2
二.qd1
二.cr1
方案一
二.jg1
二.qd1
G.1
方案二
G.1
G.2
G.3
G.2
G.4
G.5
G.1
G.1
G.1
G.1
G.1
G.1
G.1
G.1
G.1
G.1
G.2
G.2
G.2
G.3
G.2
G.3
G.2
G.2
G.2
G.3
G.2
G.3
G.1
G.1
G.2
G.2
G.2
G.2
G.3
G.3
高压涡轮部件
涡轮气动
涡轮传热
涡轮结构
涡轮强度
一.qd1
一.qd2
一.cr1
一.cr2
一.jg1
一.jg2
一.qd1
一.qd2
二.qd1
二.cr1
方案一
二.jg1
二.qd1
G.1
方案二
G.1
G.2
G.3
G.2
G.4
G.5
G.1
G.1
G.1
G.1
G.1
G.1
G.1
G.1
G.1
G.1
G.2
G.2
G.2
G.3
G.2
G.3
G.2
G.2
G.2
G.3
G.2
G.3
G.1
G.1
G.2
G.2
G.2
G.2
G.3
G.3
高压涡轮部件
涡轮气动
涡轮传热
涡轮结构
涡轮强度
一.qd1
一.qd2
一.cr1
一.cr2
一.jg1
一.jg2
一.qd1
一.qd2
二.qd1
二.cr1
方案一
二.jg1
二.qd1
G.1
方案二
G.1
G.2
G.3
G.2
G.4
G.5
G.1
G.1
G.1
G.1
G.1
G.1
G.1
G.1
G.1
G.1
G.2
G.2
G.2
G.3
G.2
G.3
G.2
G.2
G.2
G.3
G.2
G.3
G.1
G.1
G.2
G.2
G.2
G.2
G.3
G.3
高压涡轮部件
涡轮气动
涡轮传热
涡轮结构
涡轮强度
一.qd1
一.qd2
一.cr1
一.cr2
一.jg1
一.jg2
一.qd1
一.qd2
二.qd1
二.cr1
方案一
二.jg1
二.qd1
G.1
方案二
G.1
G.2
G.3
G.2
G.4
G.5
G.1
G.1
G.1
G.1
G.1
G.1
G.1
G.1
G.1
G.1
G.2
G.2
G.2
G.3
G.2
G.3
G.2
G.2
G.2
G.3
G.2
G.3
G.1
G.1
G.2
G.2
G.2
G.2
G.3
G.3
高压涡轮部件
涡轮气动
涡轮传热
涡轮结构
涡轮强度
高压涡轮部件
涡轮气动
涡轮传热
涡轮结构
涡轮强度
一.qd1
一.qd2
一.cr1
一.cr2
一.jg1
一.jg2
一.qd1
一.qd2
二.qd1
二.cr1
方案一
二.jg1
二.qd1
G.1
方案二
G.1
G.2
G.3
G.2
G.4
G.5
G.1
G.1
G.1
G.1
G.1
G.1
G.1
G.1
G.1
G.1
G.2
G.2
G.2
G.3
G.2
G.3
G.2
G.2
G.2
G.3
G.2
G.3
G.1
G.1
G.2
G.2
G.2
G.2
G.3
G.3
高压涡轮部件
涡轮气动
涡轮传热
涡轮结构
涡轮强度
一.qd1
一.qd2
一.cr1
一.cr2
一.jg1
一.jg2
一.qd1
一.qd2
二.qd1
二.cr1
方案一
二.jg1
二.qd1
G.1
方案二
G.1
G.2
G.3
G.2
G.4
G.5
G.1
G.1
G.1
G.1
G.1
G.1
G.1
G.1
G.1
G.1
G.2
G.2
G.2
G.3
G.2
G.3
G.2
G.2
G.2
G.3
G.2
G.3
G.1
G.1
G.2
G.2
G.2
G.2
G.3
G.3

## Slide 30
整机级方案的版本生成业务场景
发动机整机
总体
高压涡轮
低压涡轮
燃烧室
总体
高压涡轮
低压涡轮
燃烧室
方案一
G.1
方案二
G.1
G.2
G.3
G.2
C.1
C.2
一.ZT1
G.1
一.ZT2
G.1
一.GYWL1
G.1
一.GYWL2
G.1
一.DYWL1
G.1
一.DYWL2
G.1
一.RSS1
G.1
一.RSS2
G.1
二.ZT2
G.1
二.GYWL2
G.1
G.2
G.2
G.2
G.3
G.2
G.3
C.2
C.2
C.2
C.3
C.2
C.3
二.DYWL2
G.1
二.RSS2
G.1
G.2
G.2
G.2
G.2
G.3
G.3
一.ZT1
G.1
一.ZT2
G.1
一.GYWL1
G.1
一.GYWL2
G.1
一.DYWL1
G.1
一.DYWL2
G.1
一.RSS1
G.1
一.RSS2
G.1
二.ZT2
G.1
二.GYWL2
G.1
G.2
G.2
G.2
G.3
G.2
G.3
C.2
C.2
C.2
C.3
C.2
C.3
二.DYWL2
G.1
二.RSS2
G.1
G.2
G.2
G.2
G.2
G.3
G.3
发动机整机
总体
高压涡轮
低压涡轮
燃烧室
总体
高压涡轮
低压涡轮
燃烧室
方案一
方案二
一.ZT1
一.ZT2
一.GYWL1
一.GYWL2
一.DYWL1
一.DYWL2
一.RSS1
一.RSS2
二.ZT2
二.GYWL2
二.DYWL2
二.RSS2
一.ZT1
一.ZT2
一.GYWL1
一.GYWL2
一.DYWL1
一.DYWL2
一.RSS1
一.RSS2
二.ZT2
二.GYWL2
二.DYWL2
二.RSS2
支撑关系
支撑关系
匹配关系
匹配关系
匹配关系
发动机整机
总体
高压涡轮
低压涡轮
燃烧室
总体
高压涡轮
低压涡轮
燃烧室
方案一
G.1
方案二
G.1
G.2
G.3
G.2
C.1
C.2
一.ZT1
G.1
一.ZT2
G.1
一.GYWL1
G.1
一.GYWL2
G.1
一.DYWL1
G.1
一.DYWL2
G.1
一.RSS1
G.1
一.RSS2
G.1
二.ZT2
G.1
二.GYWL2
G.1
G.2
G.2
G.2
G.3
G.2
G.3
C.2
C.2
C.2
C.3
C.2
C.3
二.DYWL2
G.1
二.RSS2
G.1
G.2
G.2
G.2
G.2
G.3
G.3
一.ZT1
G.1
一.ZT2
G.1
一.GYWL1
G.1
一.GYWL2
G.1
一.DYWL1
G.1
一.DYWL2
G.1
一.RSS1
G.1
一.RSS2
G.1
二.ZT2
G.1
二.GYWL2
G.1
G.2
G.2
G.2
G.3
G.2
G.3
C.2
C.2
C.2
C.3
C.2
C.3
二.DYWL2
G.1
二.RSS2
G.1
G.2
G.2
G.2
G.2
G.3
G.3
发动机整机
总体
高压涡轮
低压涡轮
燃烧室
总体
高压涡轮
低压涡轮
燃烧室
方案一
G.1
方案二
G.1
G.2
G.3
G.2
C.1
C.2
一.ZT1
G.1
一.ZT2
G.1
一.GYWL1
G.1
一.GYWL2
G.1
一.DYWL1
G.1
一.DYWL2
G.1
一.RSS1
G.1
一.RSS2
G.1
二.ZT2
G.1
二.GYWL2
G.1
G.2
G.2
G.2
G.3
G.2
G.3
C.2
C.2
C.2
C.3
C.2
C.3
二.DYWL2
G.1
二.RSS2
G.1
G.2
G.2
G.2
G.2
G.3
G.3
一.ZT1
G.1
一.ZT2
G.1
一.GYWL1
G.1
一.GYWL2
G.1
一.DYWL1
G.1
一.DYWL2
G.1
一.RSS1
G.1
一.RSS2
G.1
二.ZT2
G.1
二.GYWL2
G.1
G.2
G.2
G.2
G.3
G.2
G.3
C.2
C.2
C.2
C.3
C.2
C.3
二.DYWL2
G.1
二.RSS2
G.1
G.2
G.2
G.2
G.2
G.3
G.3
发动机整机
总体
高压涡轮
低压涡轮
燃烧室
总体
高压涡轮
低压涡轮
燃烧室
方案一
G.1
方案二
G.1
G.2
G.3
G.2
C.1
C.2
一.ZT1
G.1
一.ZT2
G.1
一.GYWL1
G.1
一.GYWL2
G.1
一.DYWL1
G.1
一.DYWL2
G.1
一.RSS1
G.1
一.RSS2
G.1
二.ZT2
G.1
二.GYWL2
G.1
G.2
G.2
G.2
G.3
G.2
G.3
C.2
C.2
C.2
C.3
C.2
C.3
二.DYWL2
G.1
二.RSS2
G.1
G.2
G.2
G.2
G.2
G.3
G.3
一.ZT1
G.1
一.ZT2
G.1
一.GYWL1
G.1
一.GYWL2
G.1
一.DYWL1
G.1
一.DYWL2
G.1
一.RSS1
G.1
一.RSS2
G.1
二.ZT2
G.1
二.GYWL2
G.1
G.2
G.2
G.2
G.3
G.2
G.3
C.2
C.2
C.2
C.3
C.2
C.3
二.DYWL2
G.1
二.RSS2
G.1
G.2
G.2
G.2
G.2
G.3
G.3

## Slide 31
大纲
多方案管理业务场景及业务需求分析
-- 整机方案、部件级方案、专业级方案的策划、细化和匹配
-- 多方案并行业务场景下的任务协同
-- 方案版本管理业务需求
-- 方案数据的查看和使用需求
系统初步设计原型
多方案管理_功能设计

## Slide 32
方案数据的查看
---总师要能够看到整机都做了哪些方案，整机方案的组成（即部件方案）及各组成之间的关系；
---部长要能够看到部件层级都做了哪些方案，部件层级方案的组成（即专业方案）及各组成之间的关系；
发动机整机
总体
高压涡轮
低压涡轮
燃烧室
总体
高压涡轮
低压涡轮
燃烧室
方案一
G.1
方案二
G.1
G.2
G.3
G.2
C.1
C.2
一.ZT1
G.1
一.ZT2
G.1
一.GYWL1
G.1
一.GYWL2
G.1
一.DYWL1
G.1
一.DYWL2
G.1
一.RSS1
G.1
一.RSS2
G.1
二.ZT2
G.1
二.GYWL2
G.1
G.2
G.2
G.2
G.3
G.2
G.3
C.2
C.2
C.2
C.3
C.2
C.3
二.DYWL2
G.1
二.RSS2
G.1
G.2
G.2
G.2
G.2
G.3
G.3
一.ZT1
G.1
一.ZT2
G.1
一.GYWL1
G.1
一.GYWL2
G.1
一.DYWL1
G.1
一.DYWL2
G.1
一.RSS1
G.1
一.RSS2
G.1
二.ZT2
G.1
二.GYWL2
G.1
G.2
G.2
G.2
G.3
G.2
G.3
C.2
C.2
C.2
C.3
C.2
C.3
二.DYWL2
G.1
二.RSS2
G.1
G.2
G.2
G.2
G.2
G.3
G.3
发动机整机
总体
高压涡轮
低压涡轮
燃烧室
总体
高压涡轮
低压涡轮
燃烧室
方案一
G.1
方案二
G.1
G.2
G.3
G.2
C.1
C.2
一.ZT1
G.1
一.ZT2
G.1
一.GYWL1
G.1
一.GYWL2
G.1
一.DYWL1
G.1
一.DYWL2
G.1
一.RSS1
G.1
一.RSS2
G.1
二.ZT2
G.1
二.GYWL2
G.1
G.2
G.2
G.2
G.3
G.2
G.3
C.2
C.2
C.2
C.3
C.2
C.3
二.DYWL2
G.1
二.RSS2
G.1
G.2
G.2
G.2
G.2
G.3
G.3
一.ZT1
G.1
一.ZT2
G.1
一.GYWL1
G.1
一.GYWL2
G.1
一.DYWL1
G.1
一.DYWL2
G.1
一.RSS1
G.1
一.RSS2
G.1
二.ZT2
G.1
二.GYWL2
G.1
G.2
G.2
G.2
G.3
G.2
G.3
C.2
C.2
C.2
C.3
C.2
C.3
二.DYWL2
G.1
二.RSS2
G.1
G.2
G.2
G.2
G.2
G.3
G.3
发动机整机
总体
高压涡轮
低压涡轮
燃烧室
总体
高压涡轮
低压涡轮
燃烧室
方案一
G.1
方案二
G.1
G.2
G.3
G.2
C.1
C.2
一.ZT1
G.1
一.ZT2
G.1
一.GYWL1
G.1
一.GYWL2
G.1
一.DYWL1
G.1
一.DYWL2
G.1
一.RSS1
G.1
一.RSS2
G.1
二.ZT2
G.1
二.GYWL2
G.1
G.2
G.2
G.2
G.3
G.2
G.3
C.2
C.2
C.2
C.3
C.2
C.3
二.DYWL2
G.1
二.RSS2
G.1
G.2
G.2
G.2
G.2
G.3
G.3
一.ZT1
G.1
一.ZT2
G.1
一.GYWL1
G.1
一.GYWL2
G.1
一.DYWL1
G.1
一.DYWL2
G.1
一.RSS1
G.1
一.RSS2
G.1
二.ZT2
G.1
二.GYWL2
G.1
G.2
G.2
G.2
G.3
G.2
G.3
C.2
C.2
C.2
C.3
C.2
C.3
二.DYWL2
G.1
二.RSS2
G.1
G.2
G.2
G.2
G.2
G.3
G.3
发动机整机
总体
高压涡轮
低压涡轮
燃烧室
总体
高压涡轮
低压涡轮
燃烧室
方案一
G.1
方案二
G.1
G.2
G.3
G.2
C.1
C.2
一.ZT1
G.1
一.ZT2
G.1
一.GYWL1
G.1
一.GYWL2
G.1
一.DYWL1
G.1
一.DYWL2
G.1
一.RSS1
G.1
一.RSS2
G.1
二.ZT2
G.1
二.GYWL2
G.1
G.2
G.2
G.2
G.3
G.2
G.3
C.2
C.2
C.2
C.3
C.2
C.3
二.DYWL2
G.1
二.RSS2
G.1
G.2
G.2
G.2
G.2
G.3
G.3
一.ZT1
G.1
一.ZT2
G.1
一.GYWL1
G.1
一.GYWL2
G.1
一.DYWL1
G.1
一.DYWL2
G.1
一.RSS1
G.1
一.RSS2
G.1
二.ZT2
G.1
二.GYWL2
G.1
G.2
G.2
G.2
G.3
G.2
G.3
C.2
C.2
C.2
C.3
C.2
C.3
二.DYWL2
G.1
二.RSS2
G.1
G.2
G.2
G.2
G.2
G.3
G.3

## Slide 33
方案数据的查看
---总师要能够看到整机都做了哪些方案，整机方案的组成（即部件方案）及各组成之间的关系；
---部长要能够看到部件层级都做了哪些方案，部件层级方案的组成（即专业方案）及各组成之间的关系；
高压涡轮部件
涡轮气动
涡轮传热
涡轮结构
涡轮强度
一.qd1
G.1
一.qd2
G.1
一.cr1
G.1
一.cr2
G.1
一.jg1
G.1
一.jg2
G.1
一.qd1
G.1
一.qd2
G.1
二.qd1
G.1
二.cr1
G.1
方案一
G.1
方案二
G.1
G.2
G.2
G.2
G.3
G.2
G.3
G.2
G.3
G.2
G.2
G.2
G.3
G.2
G.3
二.jg1
G.1
二.qd1
G.1
G.2
G.2
G.2
G.2
G.3
G.3
G.2
G.4
G.5
一.qd1
一.qd2
一.cr1
一.cr2
一.jg1
一.jg2
一.qd1
一.qd2
二.qd1
二.cr1
方案一
二.jg1
二.qd1
G.1
方案二
G.1
G.2
G.3
G.2
G.4
G.5
G.1
G.1
G.1
G.1
G.1
G.1
G.1
G.1
G.1
G.1
G.2
G.2
G.2
G.3
G.2
G.3
G.2
G.2
G.2
G.3
G.2
G.3
G.1
G.1
G.2
G.2
G.2
G.2
G.3
G.3
高压涡轮部件
涡轮气动
涡轮传热
涡轮结构
涡轮强度
一.qd1
一.qd2
一.cr1
一.cr2
一.jg1
一.jg2
一.qd1
一.qd2
二.qd1
二.cr1
方案一
二.jg1
二.qd1
G.1
方案二
G.1
G.2
G.3
G.2
G.4
G.5
G.1
G.1
G.1
G.1
G.1
G.1
G.1
G.1
G.1
G.1
G.2
G.2
G.2
G.3
G.2
G.3
G.2
G.2
G.2
G.3
G.2
G.3
G.1
G.1
G.2
G.2
G.2
G.2
G.3
G.3
高压涡轮部件
涡轮气动
涡轮传热
涡轮结构
涡轮强度
一.qd1
一.qd2
一.cr1
一.cr2
一.jg1
一.jg2
一.qd1
一.qd2
二.qd1
二.cr1
方案一
二.jg1
二.qd1
G.1
方案二
G.1
G.2
G.3
G.2
G.4
G.5
G.1
G.1
G.1
G.1
G.1
G.1
G.1
G.1
G.1
G.1
G.2
G.2
G.2
G.3
G.2
G.3
G.2
G.2
G.2
G.3
G.2
G.3
G.1
G.1
G.2
G.2
G.2
G.2
G.3
G.3
高压涡轮部件
涡轮气动
涡轮传热
涡轮结构
涡轮强度
一.qd1
一.qd2
一.cr1
一.cr2
一.jg1
一.jg2
一.qd1
一.qd2
二.qd1
二.cr1
方案一
二.jg1
二.qd1
G.1
方案二
G.1
G.2
G.3
G.2
G.4
G.5
G.1
G.1
G.1
G.1
G.1
G.1
G.1
G.1
G.1
G.1
G.2
G.2
G.2
G.3
G.2
G.3
G.2
G.2
G.2
G.3
G.2
G.3
G.1
G.1
G.2
G.2
G.2
G.2
G.3
G.3
高压涡轮部件
涡轮气动
涡轮传热
涡轮结构
涡轮强度
高压涡轮部件
涡轮气动
涡轮传热
涡轮结构
涡轮强度
一.qd1
一.qd2
一.cr1
一.cr2
一.jg1
一.jg2
一.qd1
一.qd2
二.qd1
二.cr1
方案一
二.jg1
二.qd1
G.1
方案二
G.1
G.2
G.3
G.2
G.4
G.5
G.1
G.1
G.1
G.1
G.1
G.1
G.1
G.1
G.1
G.1
G.2
G.2
G.2
G.3
G.2
G.3
G.2
G.2
G.2
G.3
G.2
G.3
G.1
G.1
G.2
G.2
G.2
G.2
G.3
G.3
高压涡轮部件
涡轮气动
涡轮传热
涡轮结构
涡轮强度
一.qd1
一.qd2
一.cr1
一.cr2
一.jg1
一.jg2
一.qd1
一.qd2
二.qd1
二.cr1
方案一
二.jg1
二.qd1
G.1
方案二
G.1
G.2
G.3
G.2
G.4
G.5
G.1
G.1
G.1
G.1
G.1
G.1
G.1
G.1
G.1
G.1
G.2
G.2
G.2
G.3
G.2
G.3
G.2
G.2
G.2
G.3
G.2
G.3
G.1
G.1
G.2
G.2
G.2
G.2
G.3
G.3

## Slide 34
方案数据的使用
上阶段方案数据在下阶段设计任务中怎么用？
  场景1：需要在IDE模板工作环境中能够通过应用历史数据功能加载至IDE模板数据；
  场景2：如果是两个阶段两个流程模板的话，可以考虑通过跨流程数据关系定义的功能，定义不同阶段对应活动之间的跨流程数据传递关系，从而在下阶段任务执行时能够获取上阶段设计活动的输出传递给下阶段设计活动作为输入数据；
    同样需要通过方案号进行过滤匹配

## Slide 35
项目
发动机整机
总体设计
高压涡轮部件设计
概念设计阶段
方案阶段
工程设计阶段
涡轮气动
完成概念设计阶段涡轮气动方案设计
一维设计
S1流面设计
平面叶栅造型
叶型积叠
……
方案数据怎么用？
涡轮传热
涡轮结构
涡轮强度
技术设计阶段
涡轮气动
涡轮传热
涡轮结构
涡轮强度
针对专业内设计活动跨阶段数据协同，方案匹配规则：
  整机层级方案编号一致；
  部件层级方案编号一致；
  专业层级方案编号一致；
完成初步设计阶段涡轮气动方案设计
初步设计阶段
总体设计
高压涡轮部件设计
方案阶段
涡轮气动
详细设计阶段
技术设计阶段
工程设计阶段
关联方案
2_GYWLQD_A1_1
数据集
A
C
B
数据集
A
C
B
数据集
A
B
G.3
生成方案版本
G.4
生成方案版本
G.5
生成方案版本
C.1
生成方案版本
C.2
生成方案版本
G.2
生成方案版本
G.1
生成方案版本
一维设计
加载数据作为输入
完成概念设计阶段涡轮气动技术设计
一维设计
……
加载数据作为输入

## Slide 36
大纲
多方案管理业务场景及业务需求分析
-- 方案管理模块
-- 任务关联方案、任务执行产生方案的版本、方案另存
多方案管理_功能设计
系统初步设计原型

## Slide 37
方案对象、不同层级方案对象间的关系
0级方案
(整机级方案)
1级方案
（部件级方案）
2级方案
（专业级方案）
1
n
支撑关系
1
n
支撑关系
n
n
匹配关系
n
n
匹配关系

## Slide 38
方案对象的属性
序号 | 属性名称 | 描述
 | 方案名称 | 手动输入
 | 方案层级 | 手动下拉选择（0级、1级、2级）
 | 所属部件 | 如果方案层级是1级，则需要填写；
 | 所属专业 | 如果方案层级是2级，则需要填写；
 | 方案编号 | 部分字段自动生成，部分自动需手动维护；
 | 描述 | 

## Slide 39
方案对象的编号——整机级方案编号
0
（层级编号）
ZJ
（整机代号）
--
序列号
（如A、B…..Z、AA、AB……AZ、BA、BB……、BZ……）
--
增加一个整机级方案，则递增
根据方案属性自动生成
根据方案的层级属性自动生成
整机层级方案编号示例： 0_ZJ_A、 0_ZJ_B、……

## Slide 40
方案对象的编号——部件级方案编号
1
（层级编号）
总体/部件/系统代号
（如ZT、GYWL、RSS、YQJ……）
序列号
（1、2、….、10、11、…）
前面一致的情况下，每多一个部件方案，则递增1
根据方案属性自动生成
根据方案的层级属性自动生成
部件层级方案编号示例： 1_YQJ_A1、1_YQJ_A2、1_YQJ_A1&A2、1_YQJ_B1、1_YQJ_A/B1
1_RSS_A1&A2、1_RSS_B1、1_YQJ_A/B1
1_GYWL_A1、 1_GYWL_A2、 1_GYWL_B1、 1_GYWL_A/B1
1_DYWL_A1、 1_DYWL_A2、 1_DYWL_B1、 1_DYWL_A/B1
支撑的整机方案序列号
（多个/分隔）
同层级的匹配关系通过该部分进行标识，针对一个部件级方案能够支撑多个其他部件方案的情况，以&号分隔
部件级方案标识号
_
_
A/B 代表了该部件方案适用于整机方案A和B；
A1&A2代表了该部件方案与同层级部件方案标识号A1、A2的都匹配；

## Slide 41
方案对象的编号——专业层级方案编号
2
（层级编号）
专业编号
（如WLQD、WLCR、YQJQD）
支撑的部件方案标识号
（多个/分隔）
手动设置，通过该标识能够表示与上层级方案的支撑关系、与同层级方案的匹配关系
根据方案属性自动生成
根据方案的层级属性自动生成
专业层级方案编号示例： 2_YQJQD_A1_1、 2_YQJJG_B1_1、 2_WLQD_A2_1、 2_YQJQD_A1&A2_1、 2_WLQD_A2_2、 2_YQJQD_A1&A2_1&2
-
_
_
序列号
（1、2、….、10、11、…）
前面一致的情况下，每多一个部件方案，则递增1

## Slide 42
方案之间的关系
燃烧室部件
燃烧室气动/热力
燃烧室结构强度
2_RSSQD_A1_1
2_RSSQD_A1_2
2_RSSJQ_A1_1
2_RSSJQ_A1_2
2_RSSCR_A1_1
2_RSSCR_A1_2
2_RSSQD_B1_1
2_RSSJQ_B1_1
1_RSS_A1
1_RSS_B1
2_RSSCR_B1_1
压气机部件
压气机气动
风扇气动
压气机结构
压气机强度
2_YQJQD_A11
2_YQJQD_A1_2
2_FSQD_A11
2_FSQD_A1_2
2_YQJJG_A11
2_YQJJG_A1_2
2_YQJqD_A11
2_YQJqD_A1_2
2_YQJQD_B1_1
2_FSQD_B1_1
1_YQJ_A1
1_YQJ_B1
2_YQJJG_B1_1
2_YQJqD_B1_1
支撑关系
高压涡轮部件
涡轮气动
涡轮传热
涡轮结构
涡轮强度
2_WLQD_A1_1
2_WLQD_A1_2
2_WLCR_A1_1
2_WLCR_A1_2
2_WLJG_A1_1
2_WLJG_A1_2
2_WLqD_A11
2_WLqD_A12
2_WLQD_B1_1
2_WLCR_B1_1
1_GYWL_A1
1_GYWL_B1
2_WLJG_B1_1
2_WLqD_B11
支撑关系
匹配关系
匹配关系
匹配关系
匹配关系
匹配关系
匹配关系
匹配关系
匹配关系
匹配关系
支撑关系
支撑关系
支撑关系
支撑关系
0_ZJ_A
0_ZJ_B
1_RSS_A2
1_YQJ_A2
1_GYWL_A2
支撑关系
支撑关系
2_RSSQD_A21
2_RSSJQ_A21
2_RSSCR_A21
2_YQJQD_A2_1
2_FSQD_A2_1
2_YQJJG_A2_1
2_YQJqD_A2_1
支撑关系
2_WLQD_A2_1
2_WLCR_A2_1
2_WLJG_A2_1
2_WLqD_A21
匹配关系
匹配关系
匹配关系
支撑关系
支撑关系
燃烧室传热

## Slide 43
方案的组织
项目
核心机
涡轮气动
涡轮传热
总体
燃烧室部件
高压涡轮部件
涡轮结构
涡轮强度
低压涡轮部件
……
试验件
整机工程
总体性能
***任务3
***任务4
总体设计
压气机部件设计
燃烧室部件设计
方案列表
方案列表
方案列表
发动机整机
方案的组织支持自定义，可基于整机、总体/部件/系统、专业维护三层级方案树，需要维护一个模板，供所有项目重用；整机下的组成结构是固定的、核心机下的组成结构也是固定的、试验件下的组成结构也基本是固定的；
方案树上每一个节点下，可管理多个方案；
序号 | 方案名称 | 方案编号
1 | 整机方案一 | 0_ZJ_A
2 | 整机方案二 | 0_ZJ_B
序号 | 方案名称 | 方案编号
1 | 燃烧室部件方案一 | 1_RSS_A1
2 | 燃烧室部件方案二 | 1_RSS_B1
序号 | 方案名称 | 方案编号
1 | 涡轮气动方案一 | 2_WLQD_A1_1
2 | 涡轮气动方案二 | 2_WLQD_A1_2
2 | 涡轮气动方案二 | 2_WLQD_B1_1

## Slide 44
方案组织层级关系配置
总体/部件/系统
专业
整机/核心机/试验件
三级组织结构，层级关系可配置（在配置工具中配置）；
项目
核心机
涡轮气动
涡轮传热
总体
燃烧室部件
高压涡轮部件
涡轮结构
涡轮强度
低压涡轮部件
……
试验件
整机工程
总体性能
***任务3
***任务4
总体设计
压气机部件设计
燃烧室部件设计
发动机整机
并维护一个模板，各项目可重用该模板，在研发模板管理模块中增加相关功能模块

## Slide 45
大纲
多方案管理业务场景及业务需求分析
-- 方案管理模块
-- 任务关联方案、任务执行产生方案的版本、方案另存
多方案管理_功能设计
系统初步设计原型

## Slide 46
任务创建_整机级任务关联方案定义
项目
发动机整机
核心机
涡轮气动
涡轮传热
总体设计
压气机部件设计
燃烧室部件设计
高压涡轮部件设计
涡轮结构
涡轮强度
低压涡轮部件设计
……
试验件
整机工程
总体性能
***任务3
***任务4
总体设计
压气机部件设计
燃烧室部件设计
缩尺风扇设计
高压涡轮性能试验件设计
整机级设计任务
整机级设计任务定义时能定义整机级方案；
整机级设计任务定义关联的整机级方案后，需要给各部件级设计任务负责人发送 通知；

## Slide 47
整机级任务创建
方案名称
整机设计方案一
方案层级
整机层级方案
创建新方案
任务名称
**型号发动机整机设计
任务类型
普通任务
负责部门
负责人
创建任务
方案标号
A
描述
创建任务时，支持维护任务的关联方案编号，可以创建新的方案编号；
针对整机级任务来说，可以事先规划实现多个整机方案，所以整机级任务关联的方案可以多个
关联方案
新建方案
序号 | 方案名称 | 方案编号
1 | 整机方案一 | 0_ZJA
2 | 整机方案二 | 0_ZJB
选择方案
方案编号自动生成

## Slide 48
任务创建_部件级任务关联方案定义
项目
发动机整机
核心机
涡轮气动
涡轮传热
总体设计
压气机部件设计
燃烧室部件设计
高压涡轮部件设计
涡轮结构
涡轮强度
低压涡轮部件设计
……
试验件
整机工程
总体性能
***任务3
***任务4
总体设计
压气机部件设计
燃烧室部件设计
缩尺风扇设计
高压涡轮性能试验件设计
部件级设计任务
总体/部件/系统级任务定义时能够定义其关联的方案；
部件级任务定义关联方案后，需要给该任务下各专业级任务负责人发送通知；

## Slide 49
关联方案
总体/部件/系统级任务创建
方案名称
高压涡轮部件设计方案一
方案层级
部件层级方案
创建新方案
任务名称
**型号发动机整机-总体设计
任务类型
部件
负责部门
负责人
创建任务
新建方案
方案标号
A1
描述
创建任务时，支持维护任务的关联方案编号，可以创建新的方案编号，也可以关联已有的方案编号；
序号 | 方案名称 | 方案编号
1 | 高压涡轮部件方案一 | 1_GYWL_A1
2 | 高压涡轮部件方案二 | 1_GYWL_A2
3 | 高压涡轮部件方案三 | 1_GYWL_B1
选择方案
针对部件级任务来说，可以事先规划实现多个部件方案，所以部件级任务关联的方案可以多个；

## Slide 50
任务创建_专业级任务定义关联方案
项目
发动机整机
核心机
涡轮气动
涡轮传热
总体设计
压气机部件设计
燃烧室部件设计
高压涡轮部件设计
涡轮结构
涡轮强度
低压涡轮部件设计
……
试验件
整机工程
总体性能
总体结构
总体强度
总体设计
压气机部件设计
燃烧室部件设计
缩尺风扇设计
高压涡轮性能试验件设计
专业级任务
专业级任务能够定义关联的方案；

## Slide 51
专业级任务创建
方案名称
涡轮强度专业设计方案一
方案层级
专业层级方案
创建新方案
任务名称
涡轮强度
任务类型
专业
负责部门
负责人
创建任务
方案标号
A1_2
描述
创建任务时，支持维护任务关联的方案编号，可以创建新的方案编号，也可以关联已有的方案编号；
关联方案
新建方案
序号 | 方案名称 | 方案编号
1 | 涡轮强度专业方案一 | 2_GYWLQDu_A1_1
2 | 涡轮强度专业方案二 | 2_GYWLQDu_A1_2
3 | 涡轮强度专业方案三 | 2_GYWLQDu_A2_1
3 | 涡轮强度专业方案四 | 2_GYWLQDu_B1_1
选择方案
针对专业级任务来说，可以事先规划实现多个专业方案，所以专业级任务关联的方案可以多个；

## Slide 52
任务创建_专业设计任务（流程级任务）关联方案定义
序号 | 属性名称 | 描述
 | 任务名称 | 
 | 所属大阶段 | 手动下拉选择
 | 所属小阶段 | 手动下拉选择，需要与大阶段联动
 | 所属部件 | 手动下拉选择
 | 所属专业 | 手动下拉选择，需要与部件联动
 | 关联方案 | 只能从父任务（即专业任务）关联的方案中选择一个； 只支持选择一个，即一个任务流程处理一个方案；
 | 叶片信息 | 手动填写，能够基于此字段实现对应叶片传热、强度等任务间的对应，用于过滤掉不匹配叶片的跨流程任务
在定义任务时确定任务关联的方案，从而建立任务数据与方案之间的关系；

## Slide 53
任务创建_专业设计任务（流程级任务）关联方案定义
创建任务时，支持维护任务的关联方案编号，可以从任务树上层级专业级任务上选择已有的方案编号；
项目
发动机整机
总体设计
压气机部件设计
燃烧室部件设计
高压涡轮部件设计
低压涡轮部件设计
概念设计阶段
初步设计阶段
方案阶段
技术设计阶段
工程设计阶段
详细设计阶段
关联方案
序号 | 方案名称 | 方案编号
1 | 涡轮气动专业方案一 | 2_GYWLQD_A1_1
2 | 涡轮气动专业方案二 | 2_GYWLQD_A1_2
3 | 涡轮气动专业方案三 | 2_GYWLQD_A2_1
3 | 涡轮气动专业方案四 | 2_GYWLQD_B1_1
涡轮气动
涡轮传热
涡轮结构
涡轮强度
完成概念设计阶段涡轮气动设计

## Slide 54
任务创建_专业设计任务（流程级任务）关联方案定义
选择专业层级方案
任务名称
**型号高压涡轮气动方案设计流程
任务类型
专业设计任务
负责部门
负责人
创建任务
关联方案
2_GYWLQD_A1_1
选择
创建任务时，支持维护任务的关联方案编号，可以从任务树上层级专业级任务上选择已有的方案编号；
序号 | 方案名称 | 方案编号
1 | 涡轮气动专业方案一 | 2_GYWLQD_A1_1
2 | 涡轮气动专业方案二 | 2_GYWLQD_A1_2
3 | 涡轮气动专业方案三 | 2_GYWLQD_A2_1
3 | 涡轮气动专业方案四 | 2_GYWLQD_B1_1

## Slide 55
任务创建_专业内设计任务（即设计活动）定义关联方案
序号 | 属性名称 | 描述
 | 任务名称 | 
 | 所属大阶段 | 继承父任务该属性
 | 所属小阶段 | 继承父任务该属性
 | 所属部件 | 继承父任务该属性
 | 所属专业 | 继承父任务该属性
 | 关联方案 | 自动继承父任务该属性
 | 其他匹配标识 | 继承父任务该属性
在定义任务时确定任务关联的方案，从而建立任务数据与方案之间的关系；

## Slide 56
设置跨流程上游任务
涡轮传热方案设计任务
叶片1传热设计流程
叶片2传热设计流程
叶片3传热设计流程
叶片4传热设计流程`
涡轮强度方案设计任务
叶片1强度设计流程
叶片2强度设计流程
叶片3强度设计流程
叶片4强度设计流程`
设计活动A1
设计活动A2
设计活动A3
设计活动A4
设计活动B1
设计活动B2
设计活动B3
设计活动B4
数据传递
数据传递
在设置跨流程上游任务时，需要能够根据任务的所属大阶段、所属小阶段、关联方案、叶片信息四个字段进行过滤匹配；

## Slide 57
设置跨流程上游任务
在设置跨流程上游任务时，需要能够根据任务的所属大阶段、所属小阶段、关联方案、叶片信息四个字段进行过滤匹配；
针对专业内设计活动，方案匹配规则：
  专业级方案标号完全一致或有包含关系；
项目
发动机整机
总体设计
高压涡轮部件设计
概念设计阶段
初步设计阶段
方案阶段
技术设计阶段
工程设计阶段
详细设计阶段
涡轮气动
涡轮传热
涡轮结构
涡轮强度
完成概念设计阶段涡轮气动设计
关联方案
2_GYWLQD_A1_1
一维设计
S1流面设计
平面叶栅造型
叶型积叠
……
叶片1
内流流动
…
内冷结构
完成概念设计阶段涡轮传热设计
关联方案
2_GYWLCR_A1_1
匹配

## Slide 58
设置跨流程上游任务
在设置跨流程上游任务时，需要能够根据任务的所属大阶段、所属小阶段、关联方案、叶片信息四个字段进行过滤匹配；
针对专业内设计活动，方案匹配规则：
  专业级方案标号完全一致或有包含关系；
项目
发动机整机
总体设计
高压涡轮部件设计
概念设计阶段
初步设计阶段
方案阶段
技术设计阶段
工程设计阶段
详细设计阶段
涡轮气动
涡轮传热
涡轮结构
涡轮强度
完成概念设计阶段涡轮气动设计
关联方案
2_GYWLQD_A/B1_1
一维设计
S1流面设计
平面叶栅造型
叶型积叠
……
叶片1
内流流动
…
内冷结构
完成概念设计阶段涡轮传热设计
关联方案
2_GYWLCR_A/B1_1
匹配

## Slide 59
设置跨流程上游任务
在设置跨流程上游任务时，需要能够根据任务的所属大阶段、所属小阶段、关联方案、叶片信息四个字段进行过滤匹配；
针对专业内设计活动，方案匹配规则：
  专业级方案标号完全一致或有包含关系；
项目
发动机整机
总体设计
高压涡轮部件设计
概念设计阶段
初步设计阶段
方案阶段
技术设计阶段
工程设计阶段
详细设计阶段
涡轮气动
涡轮传热
涡轮结构
涡轮强度
完成概念设计阶段涡轮气动设计
关联方案
2_GYWLQD_A1_1&2
一维设计
S1流面设计
平面叶栅造型
叶型积叠
……
叶片1
内流流动
…
内冷结构
完成概念设计阶段涡轮传热设计
关联方案
2_GYWLCR_A1_1
匹配

## Slide 60
设置跨流程上游任务
在设置跨流程上游任务时，需要能够根据任务的所属大阶段、所属小阶段、关联方案、叶片信息四个字段进行过滤匹配；
针对专业内设计活动，方案匹配规则：
  专业级方案标号完全一致或有包含关系；
项目
发动机整机
总体设计
高压涡轮部件设计
概念设计阶段
初步设计阶段
方案阶段
技术设计阶段
工程设计阶段
详细设计阶段
涡轮气动
涡轮传热
涡轮结构
涡轮强度
完成概念设计阶段涡轮气动设计
关联方案
2_GYWLQD_A1&B1_1
一维设计
S1流面设计
平面叶栅造型
叶型积叠
……
叶片1
内流流动
…
内冷结构
完成概念设计阶段涡轮传热设计
关联方案
2_GYWLCR_A1_1
匹配

## Slide 61
设置跨流程上游任务
在设置跨流程上游任务时，需要能够根据任务的所属大阶段、所属小阶段、关联方案、叶片信息四个字段进行过滤匹配；
针对专业内设计活动，方案匹配规则：
  专业级方案标号完全一致或有包含关系；
项目
发动机整机
总体设计
高压涡轮部件设计
概念设计阶段
初步设计阶段
方案阶段
技术设计阶段
工程设计阶段
详细设计阶段
涡轮气动
涡轮传热
涡轮结构
涡轮强度
完成概念设计阶段涡轮气动设计
关联方案
2_GYWLQD_A1_1
一维设计
S1流面设计
平面叶栅造型
叶型积叠
……
叶片1
内流流动
…
内冷结构
完成概念设计阶段涡轮传热设计
关联方案
2_GYWLCR_A1_2
不匹配

## Slide 62
任务流程执行_产生方案的特定版本
专业层级方案的版本控制机制
**型号涡轮强度
专业级方案
数据集
A
B
C
概念阶段_涡轮气动技术设计任务流程
数据集
A
B
A
B
B
G.3
概念阶段_涡轮气动方案设计任务流程
关联的任务
时间轴
概念阶段
方案阶段
技术阶段
G.1
G.2

## Slide 63
2_ZTQD_A1_1
2_ZTQD_A1_2
1-RSS_A1
从方案的角度看数据
项目
核心机
涡轮气动
涡轮传热
总体
燃烧室部件
高压涡轮部件
涡轮结构
涡轮强度
低压涡轮部件
……
试验件
整机工程
总体性能
总体结构
总体强度
总体设计
压气机部件设计
燃烧室部件设计
发动机整机
G.1
G.2
G.3
G.4
G.5
概念阶段_涡轮气动方案设计任务流程
关联的任务
数据集
C
A
B
0_ZJ_A
1-ZT_A1
2_ZJGC_A1_1
2_ZJGC_A1_2
2_ZTXN_A1_1
2_ZTXN_A1_2
2_ZTJG_A1_1
2_ZTJG_A1_2
2_WLQD_A1_1
1-GYWL_A1
2_WLCR_A1_1
2_WLJG_A1_1
2_WLQDu_A1_1
1-DYWL_A1

## Slide 64
2_WLQD_A1_1
2_WLQD_A1_2
2_WLCR_A1_1
2_WLJG_A1_1
2_WLQDu_A1_1
1-DYWL_A1
2_ZTQD_A1_1
2_ZTQD_A1_2
1-RSS_A1
0_ZJ_A
1-ZT_A1
2_ZJGC_A1_1
2_ZJGC_A1_2
2_ZTXN_A1_1
2_ZTXN_A1_2
2_ZTJG_A1_1
2_ZTJG_A1_2
1-GYWL_A1
从方案的角度看数据
项目
核心机
涡轮气动
涡轮传热
总体
燃烧室部件
高压涡轮部件
涡轮结构
涡轮强度
低压涡轮部件
……
试验件
整机工程
总体性能
总体结构
总体强度
总体设计
压气机部件设计
燃烧室部件设计
发动机整机
G.1
G.2
G.3
C.4
C.5
概念阶段_涡轮气动方案设计任务流程
数据集
C
A
B
C.1
C.2
C.3
初步阶段_涡轮气动方案设计任务流程1
数据集
A
B
初步阶段_涡轮气动方案设计任务流程2
数据集
A
B

## Slide 65
大纲
多方案管理业务场景及业务需求分析
多方案管理_功能设计
系统初步设计原型

## Slide 66
谢谢！