## Slide 1
商发_流程升级功能

## Slide 2
需求
问题提出
  任务流程执行到一半，流程模板升版，希望能应用新流程模板，已完成的任务不变，未完成任务按新流程模板执行。
  注：为了保证流程的规范性，不允许各任务按活动模板各自升版。

## Slide 3
需求
问题提出
  任务流程执行到一半，流程模板升版，希望能应用新流程模板，已完成的任务不变，未完成任务按新流程模板执行。
  注：为了保证流程的规范性，不允许各任务按活动模板各自升版；

## Slide 4
分析
场景分析
  流程的执行周期比较长，在执行过程中，发现需要对流程模板进行调整；
  出于规范性的考虑，流程不允许对任务进行单独的调整；
  一般情况下，最主要的调整内容是：
  工程模板更新，如使用新版本的工程模板，或者增加模板间的数据映射关系；
  接口数据关系调整（以增加为主），如上游任务增加一条输出数据传递给下游任务；
  由于流程模板的调整多为局部调整，因此想充分保留已完成的工作成果；

## Slide 5
分析
模板调整内容分析
  主要需求是调整工程模板和活动数据，但是针对流程的调整，还会涉及到其他内容，如下：
  工程模板变更
  活动数据变更
  活动数据与工程模板的接口数据变更
  数据流变更（流程内、跨流程）
  控制流变更
  活动节点增加、删除
  逻辑控制节点变更
  审核节点变更
  相关知识

## Slide 6
分析
任务状态分析
  未开始；
  任务为激活或未接受，可以认为流程升级对这类任务基本没有影响，流程升级后按新的走；
  进行中；
  流程升级期间，进行中的任务应先暂停或终止，升级结束后继续；
  已完成；
  流程升级后，已完成的任务应尽量不受影响。
  但是由于流程是一个完整的整体，不能半个旧版本半个新版本，所以，只要是有变化的活动，都应该与新流程版本保持一致，这样该任务需要重启，按新版本重新执行；没有变化的活动，才考虑保持已完成的状态。

## Slide 7
分析
任务数据分析
  对于升版的活动，不管是工具模板发生变化，还是任务数据发生变化，均认为历史数据已经不能支撑新版活动，因此，任务重启重新接受，数据需要重新产生；
  对于没有变化的已完成的活动，数据带过来，不需要重新产生；
  关于历史数据带过来：
  不需要带所有历史数据，把数据集的有效版本带过来即可；
  历史数据的传递关系需要带过来，便于追溯；
  需要系统自动判断新旧流程中活动数据的一一对应关系；

## Slide 8
分析
逻辑判断节点和审核节点分析
  商发场景下，流程中的活动均对应活动模板的某个版本，所以流程升版时，可以明确判断活动节点是否升版；
  逻辑判断节点和审核节点不同，在两个流程模板版本中是分别独立的节点，并无对应关系；
  因此需要通过唯一标识来标识节点的对应关系，考虑采用节点名称来做唯一标识；
  逻辑判断节点和审核节点也涉及到数据，需要对比；
  逻辑判断节点有判断逻辑，需要对比；
  已完成的审核节点的审批过程，需要保留，需要在新流程中能查看；

## Slide 9
分析
其他分析
  活动节点的增加删除，本身不会对流程升级造成多大影响；
  但是由此引发的控制流、数据流的变更，会使流程升级需要考虑的因素变得非常复杂；
  因此我们需要尽量减小新旧流程之间的耦合关联。
分析小结
  改变用新流程覆盖旧流程的思路，而是把旧流程的内容移到新流程中；
  流程升级后，产生新流程，旧流程终止；
  这样问题的重点从如何处理复杂的关系 变为 如何充分利用已有数据；

## Slide 10
设计
流程升级
  执行流程升级命令：正在执行的流程终止，已完成的任务标为已完成，未完成的任务标为已终止；按新模板实例化为新的流程；

## Slide 11
设计
数据升级
  新流程中，按控制流顺序，逐一拷贝数据并设置任务状态；
  一、活动没有升版且旧流程中已完成任务：
  旧流程任务的数据复制到新的任务中（数据集有效版本，含历史有效版本？）；

## Slide 12
设计
数据升级
  新流程中，按控制流顺序，逐一拷贝数据并设置任务状态；
  一、活动没有升版且旧流程中已完成任务：
  旧流程任务的数据复制到新的任务中（数据集有效版本，含历史有效版本？）；
  如有数据传递关系，需在新流程中记录，包括跨流程的传递关系；
  任务状态置为已完成；
  涉及到的审批环节（数据提交、发布，任务提交等）不带过来，通过链接，在旧流程中查询；
  流程模板中两个活动均不升版且已完成，但是控制流变化，不会影响上述内容；

## Slide 13
设计
数据升级
  新流程中，按控制流顺序，逐一拷贝数据并设置任务状态；
  一、活动没有升版且旧流程中已完成任务：
  旧流程任务的数据复制到新的任务中（数据集有效版本，含历史有效版本？）；
  如有数据传递关系，需在新流程中记录，包括跨流程的传递关系；
  任务状态置为已完成；
  涉及到的审批环节（数据提交、发布，任务提交等）不带过来，通过链接，在旧流程中查询；
  流程模板中两个活动均不升版且已完成，但是控制流变化，不会影响上述内容；

## Slide 14
设计
数据升级
  上条指活动没有升版且旧流程中已完成任务，并且数据流没有发生变化；
  如果数据流也变化为如图所示，那么由于数据来源发生变化，任务3也需要重启，重新接受任务，重新产生数据；

## Slide 15
设计
数据升级
  否则，当有任务4需要同时获取任务2和任务3的数据时，新旧流程矛盾。
  按旧流程，任务3的数据依赖任务2；按新流程，任务3的数据和任务2无关；按哪个逻辑获取？
  这么做意味着任务需要重新完成的情况增多；并且跨流程数据传递引起的此类问题（更改数据流）无法解决。

## Slide 16
设计
数据升级
  二、活动中没有升版且旧流程中进行中的任务：
  旧流程任务的数据复制到新的任务中；
  如有数据传递关系，需在新流程中记录；
  任务状不处理（未接受/未激活）；
  涉及到的审批环节不带过来，在旧流程中查询；
  由于改变了正在执行的任务的状态，执行流程升级操作后，需提醒负责人“由于流程升级，您的某某任务已终止，请重新接受升级后的任务”；

## Slide 17
设计
数据升级
  三、活动中没有升版且旧流程中未开始的任务：
  数据不处理；
  任务状态不处理（未接受/未激活）；
  四、活动升版：
  数据不处理；
  无论旧流程中任务状态是什么，任务状态为未接受/未激活；
  该任务之后的所有任务（按控制流）无论旧流程中是否已完成，无需对比，数据不处理，任务状态不处理（未接受/未激活）；

## Slide 18
设计
逻辑判断节点与审核节点
  逻辑判断节点、审核节点以名称作为唯一标识，新旧流程中名称相同视为同一节点；
  新旧流程中，同名逻辑判断节点、审核节点需判断前置任务及内容，如有不同则认为升版，后续任务按升版活动后的任务处理；
  已完成的审核节点，记录最终结果状态，中间过程需在旧流程中查询；
  新流程中，所有的工程模板均为新的工程模板；
  新流程中，知识均为新版本的活动绑定的知识，旧流程中在任务中绑定的知识失效；

## Slide 19
设计
工程模板
  新流程中，所有的工程模板均为新的工程模板；
  工程模板与任务数据之间的关联，在按模板实例化过程中已经建立好；
知识
  新流程中，知识均为新版本的活动绑定的知识；
  旧流程中在任务中绑定的知识失效；

## Slide 20
设计
对跨专业下游任务的影响
  执行流程升级操作后，如果跨专业下游任务设置来源数据时选择了旧流程中的任务数据，系统并不能自动将关系平移到新的流程任务上；
  需提醒下游跨专业任务负责人“上游某某某任务所在的流程升级，请重新设置相关来源数据”；

## Slide 21
遗留问题
  两个流程模板实例化拼成一个流程的场景不支持；
  流程中的任务未开始，但是已经上传了数据，这类数据不处理；
  活动升版，但是流程中的任务已经上传了数据，这类数据不处理；
  流程中，未开始任务、活动升版任务的跨专业的数据传递关系需要重新定义；
  流程模板中，非活动模板产生的活动（自建活动），本方案中暂未考虑。

## Slide 22
分析
  ；
  。